## Slide 1
PIERWIASTKI PROMIENIOTWÓRCZE
W
ŚRODOWISKU
Paweł KRAJEWSKI
krajewski@clor.waw.pl

## Slide 2
zmiana norm i przepisów Ochrony Radiologicznej w 2018 roku (nowe koncepcje ochrony radiologicznej)
źródła promieniowania jonizującego w naszym otoczeniu
udział różnych źródeł promieniowania jonizującego w średniej rocznej dawce efektywnej statystycznego mieszkańca Polski
ZAGADNIENIA WYKŁADU

## Slide 3
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
Komitet Naukowy ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR)
Stały komitet ONZ powołany w celu monitorowania zmian poziomu promieniowania jonizującego na Ziemi. Powstał na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 1955 r w latach, gdy zagrożenie konfliktem nuklearnym wydawało się bardzo duże, prowadzony był wyścig zbrojeń i dokonywano wielu prób z bronią jądrową.
W Komitetu skład wchodzi obecnie 21 członków, od 1973 należy do niego również Polska.
Co roku odbywają się spotkania naukowców - przedstawicieli członków Komitetu i przygotowywane są raporty dla Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
http://www.unscear.org/

## Slide 4
Levels and effects of radiation exposure due to the nuclear accident after the 2011 great east-Japan earthquake and tsunami
Volume I comprises the main text of the 2008 report to the General Assembly ( A/63/46) and 2 scientific annexes:
Annex A - Medical radiation exposures; and
Annex B - Exposures of the public and workers from various sources of radiation.
Volume II comprises the remaining 3 scientific annexes:
Annex C - Radiation exposures in accidents;
Annex D - Health effects due to radiation from the Chernobyl accident *); and
Annex E - Effects of ionizing radiation on non-human biota.
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

## Slide 5
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
http://www.paa.gov.pl/strona-141-raport_roczny_prezesa.html

## Slide 6
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/raporty/GIOS_raport_2014.pdf

## Slide 7
System ochrony radiologicznej:
zapobieganie lub ograniczanie szkodliwych skutków działania promieniowania jonizującego na człowieka i środowisko
    (Kultura bezpieczeństwa przy użytkowaniu źródeł promieniotwórczych)
  energetyka jądrowa
  przemysł
  medycyna
  technika
  badania naukowe
OCHRONA RADIOLOGICZNA
7

## Slide 8
PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE ?
PROMIENIOWANIE
strumień cząstek lub fal wysyłanych przez ciało
NIEJONIZUJĄCE
JONIZUJĄCE
to promieniowanie fal elektromagnetycznych wysokich energii lub strumień cząstek
JONIZUJACE POŚREDNIO (CZASTKI NEUTRALNE): NUTRONY, FOTONY (PROMIENIOWANIE X, )
JONIZUJACE BEZPOŚREDNIO (CZĄSTKI NAŁADOWANE): ELEKTRONY, PROTONY, CZASTKI ALFA

## Slide 9
ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO W NASZYM OTOCZENIU

X
Promieniowanie elektromagnetyczne

## Slide 10
Promieniowanie kosmiczne
Izotopy promieniotwórcze w wodzie
(rzeki, jeziora, studnie, woda morska
Źródła sztuczne:
produkcja i zastosowanie izotopów promieniotwórczych w medycynie, przemyśle, badaniach naukowych
urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące
odpady promieniotwórcze
Łańcuch pokarmowy
Izotopy promieniotwórcze powstające w wyniku reakcji jadrowych wywolanych przez promieniowanie kosmiczne
Izotopy promieniotwórcze
w skorupie ziemskiej
ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO W NASZYM OTOCZENIU

## Slide 11
Chart: Udział różnych źródeł promieniowania jonizującego w średniej rocznej dawce efektywnej statystycznego mieszkańca Polski w 2012 r.
| toron | radon Rn-222 | promieniowanie kosmiczne | skażenie wewnętrzne | promieniowanie gamma | diagnostyka medyczna | awaria czarnobylska | inne
Dawki | 66 | 1360 | 290 | 280 | 450 | 850 | 14 | 40
Procent | 0.019701 | 0.40597 | 0.086567 | 0.083582 | 0.13433 | 0.25373 | 0.0041791 | 0.01194
Od naturalnych źródeł promieniowania 2450 Sv

## Slide 12
promieniowania otrzymywany przez statystycznego mieszkańca Polski od naturalnych i sztucznych źródeł promieniowania jonizującego oraz od źródeł promieniowania stosowanego w procedurach medycznych wynosił:
w 2000 r. 3.30 mSv (3300 Sv)
w 2002 r. 3.36 mSv (3360 Sv)
w 2003 r. 3.35 mSv (3350 Sv)
w 2004 r. 3.35 mSv (3350 Sv)
w 2005 r. 3.35 mSv (3350 Sv)
……………………………………………………………………………………….
w 2015 r. 3.35 mSv (3350 Sv)
ROCZNY EFEKTYWNY RÓWNOWAŻNIK DAWKI

## Slide 13
Chart: Udział różnych źródeł promieniowania jonizującego w średniej rocznej dawce efektywnej statystycznego mieszkańca Polski w 2010 r.
| toron | radon Rn-222 | promieniowanie kosmiczne | skażenie wewnętrzne | promieniowanie gamma | diagnostyka medyczna | awaria czarnobylska | inne
Dawki | 66 | 1360 | 290 | 280 | 450 | 850 | 14 | 40
Procent | 0.019701 | 0.40597 | 0.086567 | 0.083582 | 0.13433 | 0.25373 | 0.0041791 | 0.01194

## Slide 14
pierwotne cząstki
pochodzenia poza ziemskiego
wtórne promieniowanie
powstałe w wyniku
oddziaływania tych cząstek z atmosferą
PROMIENIOWANIE KOSMICZNE

## Slide 15
cząstka | średni udział | dociera do Ziemi (na poziom morza)
protony | 87% (7589%) | 1 na 1000
jądra helu (prom. ) | 11% (10 18%) | 1 na 4
jądra pierwiastków Z>2 | 1% (1  7%) | 1 na 30
elektrony | 1% | 
PIERWOTNE PROMIENIOWANIE GALAKTYCZNE
energia cząstek 1010 eV (max 1020 eV)

## Slide 16
Wiatr słoneczny - Strumień cząstek wiatru zderza się z polem magnetycznym naszej planety, wytwarzając falę uderzeniową, co wpływa na kształt magnetosfery i wywołuje wiele zjawisk obserwowanych na Ziemi
(burze magnetyczne i zaniki łączności radiowej, zorze polarne)
Prędkość strumieni cząstek (głównie elektronów, protonów i cząstek ) w odległości 1 j.a. waha się od 300 do 800 km/s, a gęstość utrzymuje się między 104 a 3x106 cząstek na metr sześcienny
PROMIENIOWANIE EMITOWANE PRZEZ SŁOŃCE

## Slide 17
Plik Polarlicht 2.jpg [ edytuj opis ] umieszczony jest w Wikimedia Commons, repozytorium wolnych zasobów projektów Fundacji Wikimedia
PROMIENIOWANIE EMITOWANE PRZEZ SŁOŃCE

## Slide 18
PROMIENIOWANIE KOSMICZNE DOCIERAJĄCE NA ZIEMIĘ
(http://astro.uchicago.edu/cosmus/home.html; za zgodą Dr. R. Landsberga)
protony (1H)
deuterony (2H)
cząstki  (42He)
neutrony
mezony
neutrina
elektrony
prom 
WTÓRNE PROMIENIOWANIE

## Slide 19
Składowe mocy dawki promieniowania kosmicznego w funkcji wysokości [m]
Miony- druga generacja cząstek elementarnych i wykazują pokrewieństwo z elektronem, tzn. posiadają takie same własności co elektron, z wyjątkiem około 207 razy większej masy
PROMIENIOWANIE KOSMICZNE DOCIERAJĄCE NA ZIEMIĘ

## Slide 20
PROMIENIOWANIE KOSMICZNE DOCIERAJĄCE NA ZIEMIĘ

## Slide 21
ODDZIAŁYWANIE PROMIENIOWANIA KOSMICZNEGO
Z GAZAMI ATMOSFERYCZNYMI
POWSTAJĄ ZE STAŁĄ SZYBKOŚCIĄ W STRATOSFERZE
ŚREDNI CZAS PRZEBYWANIA 1 – 2 LAT
14C= 16O++2p
14C= 14N++(pn)
bariera
TROPOPAUSA (H= 10-12 km)
WIOSNA, JESIEŃ PRZERWY NA SZEROKOŚCI GEOGRAFICZNEJ 3050
TROPOSFERA
WAŻNIEJSZE RADIONUKLIDY KOSMOGENNE

## Slide 22
RADIONUKLID | Okres połowicznego rozpadu | Reakcja tworzenia | Efektywny równoważnik dawki Svrok-1
H-3 (Tryt) | 12.43 lat | 14N(n,3H)12C | 0.0110-6
Be-7 (Beryl) | 53 dni | Spalacja 14N | 3.0 10-6
C-14 (Węgiel) | 5760 lat |  | 12.0 10-6
Be-10 (Beryl) | 2.5106 lat | 14N(n,p α)10Be | 
Na-22 (Sód) | 2.6 lat |  | 0.2 10-6
ODDZIAŁYWANIE PROMIENIOWANIA KOSMICZNEGO
Z GAZAMI ATMOSFERYCZNYMI
WAŻNIEJSZE RADIONUKLIDY KOSMOGENNE

## Slide 23
Chart: Udział różnych źródeł promieniowania jonizującego w średniej rocznej dawce efektywnej statystycznego mieszkańca Polski w 2011 r.
| toron | radon Rn-222 | promieniowanie kosmiczne | skażenie wewnętrzne | promieniowanie gamma | diagnostyka medyczna | awaria czarnobylska | inne
Dawki | 66 | 1360 | 290 | 280 | 450 | 850 | 14 | 40
Procent | 0.019701 | 0.40597 | 0.086567 | 0.083582 | 0.13433 | 0.25373 | 0.0041791 | 0.01194

## Slide 24
RADIONUKLIDY NATURALNE
POCHODZENIA ZIEMSKIEGO
WYSTEPUJĄCE POJEDYNCZO
SZEREGI PROMIENIOTWÓRCZE:
URANO-RADOWY
TOROWY
URANO-AKTYNOWY
ISTNIEJĄCE OD POWSTANIA ZIEMI:
4.5 miliarda lat
SYNTEZA JĄDER W TRAKCIE POWSTAWANIA ZIEMI-> DLUGOŻYCIOWE PIERWIASTKI
POWSTAWANIE RADIONUKLIDÓW NATURALNYCH
24

## Slide 25
POWSTAWANIE RADIONUKLIDÓW NATURALNYCH
  Według teorii kosmogenezy, w procesach nukleosyntezy w gwiazdach powstają pierwiastki chemiczne.
  W trakcie formowania się układu słonecznego, w skorupie ziemskiej oprócz nuklidów trwałych, przetrwały do dziś tylko te pierwiastki promieniotwórcze, których okres połowicznego zaniku jest porównywalny z wiekiem Ziemi (~4,5 miliarda lat)
NUKLEOSYNTEZA
25

## Slide 26
  proces H - przemiana protonów w cząstki α,
  proces a - przemiany cząstek α prowadzące do powstania jąder węgla, tlenu, azotu aż do wapnia,
  proces s - powolny (slow) wychwyt neutronów przez jądra atomowe, przekształcające się następnie w wyniku rozpadu b- w jądra cięższych pierwiastków,
  proces r - szybki (rapid) wychwyt kilku neutronów przez jądra atomowe, przekształcające się następnie w wyniku rozpadu b- w jądra cięższych pierwiastków,
  proces e - tworzenie się jąder żelaza i pierwiastków o podobnych masach atomowych, zachodzące w warunkach równowagi termodynamicznej (equilibrium),
  proces p - reakcje z protonami.
  proces l - wytwarzanie trzech pierwiastków lekkich litu, berylu i boru.
GŁÓWNE MECHANIZMY NUKLEOSYNTEZY:
POWSTAWANIE RADIONUKLIDÓW NATURALNYCH
26

## Slide 27
GŁÓWNE MECHANIZMY NUKLEOSYNTEZY:
  cztery etapy, które kolejno prowadzą do powstania coraz cięższych pierwiastków.
  na Ziemi występuje ponad 60 spośród ponad półtora tysiąca znanych pierwiastków promieniotwórczych (radionuklidów)
  pierwotne radionuklidy zostały wytworzone przed powstaniem Ziemi
  radionuklidy występujące naturalnie na Ziemi należą do jednej z trzech grup:
    o dostatecznie długim średnim czasie życia w porównaniu z wiekiem Ziemi (np. 238U T1/2= 4.5 miliarda lat)
    będące produktami rozpadu nietrwałych jader o dostatecznie długim średnim czasie życia (np. 222Rn)
    będące produktami reakcji jądrowych wywołanych przez promieniowanie kosmiczne (np. 14C, 7Be)
POWSTAWANIE RADIONUKLIDÓW NATURALNYCH
27

## Slide 28
LP | IZOTOP | CZAS POŁOWICZNEGO ROZPADU T1/2 (lat) | Zawartość w pierwiastku naturalnym (%) | Rodzaj promieniowania
1 | 40K (Potas) | 1.3109 | 0.0118 | , 
2 | 50V (Wanad) | 6.01014 | 0.25 | 
3 | 87Rb (Rubid) | 4.81010 | 27.83 | 
4 | 113Cd (Kadm) | 9.01015 | 12.3 | 
5 | 115In (Ind) | 5.01014 | 95.7 | 
6 | 138La (Lantan) | 1.11011 | 0.09 | 
7 | 142Ce (Cer) | >51016 | 11.1 | 
8 | 144Nd (Neodym) | 2.11015 | 23.9 | 
9 | 147Sm, 148Sm, 149 Sm (Samar) | 1.11011; 8.01015;>1016 | 15, 11.2, 13.8 | 
10 | 152Gd (Gadolin) | 1.11014 | 0.2 | 
11 | 156Dy (Dysproz) | 2.01014 | 0.06 | 
12 | 176Lu (Lutet) | 2.71010 | 2.6 | 
13 | 174Hf (Hafn) | 2.01015 | 0.17 | 
14 | 180Ta (Tantal) | >51013 | 0.012 | 
15 | 190Pt (Platyna) | 7.01011 | 0.013 | 
16 | 204Pb (Ołów) | 1.41017 | 1.48 | 
RADIONUKLIDY POCHODZENIA ZIEMSKIEGO WYSTEPUJACE POJEDYŃCZO

## Slide 29
Charakterystyka Potasu K-40 i Rubidu Rb-89
RADIONUKLIDY POCHODZENIA ZIEMSKIEGO WYSTEPUJACE POJEDYŃCZO

## Slide 30
URANOWY
rozpoczyna się rozpadem alfa uranu 238U
a kończy na stabilnym ołowiu 206Pb
łącznie 18 nuklidów
najważniejsze to:
238U, 234U, 226Ra, 222Rn, 210Po, 210Pb
RADIONUKLIDY POCHODZENIA ZIEMSKIEGO TWORZĄCE SZEREGI PROMIENIOTWÓRCZE

## Slide 31
SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY 238U
31

## Slide 32
TOROWY
rozpoczyna się rozpadem alfa toru 232Th
a kończy na stabilnym ołowiu 208Pb
łącznie 12 nuklidów
najważniejsze to:
232Th, 228Th, 228Ra, 220Rn
RADIONUKLIDY POCHODZENIA ZIEMSKIEGO TWORZĄCE SZEREGI PROMIENIOTWÓRCZE
32

## Slide 33
SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY 232Th
33

## Slide 34
AKTYNOWY
rozpoczyna się rozpadem alfa uranu 235U
a kończy na stabilnym ołowiu 207Pb
łącznie 15 nuklidów
najważniejsze to:
235U, 231Pa, 223Ra
RADIONUKLIDY POCHODZENIA ZIEMSKIEGO TWORZĄCE SZEREGI PROMIENIOTWÓRCZE
34

## Slide 35
RADIONUKLIDY NATURALNE
Pierwiastek promieniotwórczy | T1/2 | aktywność
235U | 7,04 x 108 lat | (0,72%)
238U | 4,47 x 109 lat | (99,2745%) kilka ppm w skałach
232Th | 1,41 x 1010 lat | ok. 10 ppm w skorupie ziemskiej
226Ra | 1,60 x 103 lat | 16 – 48 Bq/kg w skałach
222Rn | 3,82 dni | ~ 1 – 10 Bq/m3 w powietrzu
40K | 1,28 x 109 lat | do 1 Bq/g w glebach
PRZYKŁADY RADIONUKLIDÓW WYSTĘPUJĄCYCH NATURALNIE NA ZIEMI
Niektóre inne radionuklidy: 50V, 87Rb, 113Cd, 115In, 123Te, 138La, 142Ce, 144Nd, 147Sm, 152Gd, 174Hf, 176Lu, 187Re, 190Pt, 192Pt, 209Bi.
35

## Slide 36
PIERWIASTKI PROMIENIOTWÓRCZE W SKORUPIE ZIEMI
Pierwiastek Promieniotwórczy | Aktywność właściwa [Bq/g] | Aktywność właściwa skorupy ziemskiej [Bq/t]
40K | 2.6·105 | 7,3·105
87Rb | 3,2·103 | 2,0·105
232Th | 4,1·103 | 3,9·104
235U | 8,0·104 | 1,7·103
238U | 1,2·104 | 3,5·104
Prof. dr hab..Tadeusz Hilczer Energetyka Jądrowa
RADIONUKLIDY NATURALNE
36

## Slide 37
37
BADANIE GLEBY (Punkty poboru gleby w Polsce)

## Slide 38
STĘŻENIA NATURALNYCH IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH
W 10 cm WARSTWIE GLEBY [Bqkg-1 ] (wartości średnie i zakres w 2012)
RADIONUKLID | ŚREDNIA | ZAKRES
K-40 (Potas) | 372 | 29 1049
Ra-226 (Rad) | 24.1 | 5.2  93.3
Ac-228 (Aktyn) | 22.0 | 3.6  74.3
MONITORING RADIOLOGICZNY BADANIE GLEBY

## Slide 39
STĘŻENIA PROMIENIOTWÓRCZEGO CEZU Cs-134 i Cs-137 w 10 cm warstwie gleby [kBqm2 ] (wartości średnie i zakres)
ROK | Cs-134 (T1/2 2.065 lat) | Cs-137 (T1/2 30.07 lat)
1988 | 0.99 (0.03  20.1) | 4.7 (0.21  81.0)
1989 | 0.72 (0.04  9.0) | 4.7 (0.74  57.8)
1990 | 0.51 (0.02  6.8) | 4.7 (0.76  54.5)
1992 | 0.25 (0.01  3.4) | 4.2 (0.51  49.9)
1996 | <0.1 (<0.1 1.3) | 3.7 (0.31  37.6)
1998 | <Limit detekcji | 3.5 (0.41  34.7)
2003 | <Limit detekcji | 3.2 (0.2  34.3)
…….. | …………………………. | ………………………..
2012 | <Limit detekcji | 2.5 (0.2  30.1)
MONITORING RADIOLOGICZNY BADANIE GLEBY

## Slide 40
137Cs kBq/m2 | 
 | >20
 | 12 - 20
 | 5 - 12
 | 3-5
 | 2-3
 | > 2
MAPA STĘŻEŃ PROMIENIOTWÓRCZEGO CEZU Cs-137 w 10 cm warstwie gleby [kBqm2 ]
Korelacja z opadem atmosferycznym
MONITORING RADIOLOGICZNY BADANIE GLEBY

## Slide 41
Jednostki operacyjne
MONITORING RADIOLOGICZNY
pomiar mocy dawki
Od 1986 r w związku z wprowadzeniem w krajach unii europejskiej jednolitego systemu SI, moc dawki w powietrzu (1 metr nad gruntem) określa się za pomocą wielkości mocy kermy w jednostkach (nGyh-1).
Moc dawki ekspozycyjnej można przeliczyć na kermę:
1 Rh-1 = 8,764 nGyh-1
nazwa “kerma” pochodzi od terminu „kinetic energy released in matter”
Kerma (K).
Iloraz dEtr przez dm, gdzie dEtr jest sumą początkowych energii kinetycznych cząstek naładowanych, uwolnionych w materiale o masie dm przez cząstki pośrednio jonizujące
Jednostką kermy jest grej, Gy.
zachodzi związek „odwrotny” 1 nGyh-1 = 0.114 Rh-1

## Slide 42
Inną wielkość operacyjną stosowaną przy ocenie dawki od zewnętrznego pola promieniowania wprowadziła Międzynarodowa Komisja Radiologiczna ds. Jednostek i Pomiarów (ICRU), jest nią przestrzenny równoważnik dawki H*(d) (ambient dose equivalent), definiowany jako: równoważnik dawki w punkcie pola promieniowania, który byłby wytworzony przez odpowiednie pole rozciągłe i zorientowane w kuli ICRU na głębokości d, na promieniu przeciwnym do kierunku tego pola. Jednostką specjalną przestrzennego równoważnika dawki jest siwert (Sv). Dla silnie przenikliwego promieniowania np. prom. gamma przyjmuje się głębokość 10 mm.
Jednostki operacyjne
MONITORING RADIOLOGICZNY
pomiar mocy dawki

## Slide 43
Dla izotropowego promieniowania i typowego promieniowania ziemskiego stosunek efektywnego równoważnika dawki do przestrzennego równoważnika dawki wynosi ICRU 39 (1985).
natomiast stosunek efektywnego równoważnika dawki do dawki pochłoniętej w powietrzu wyrażonej w kremie wynosi: Clark M.J. et all (1993):
MONITORING RADIOLOGICZNY
pomiar mocy dawki
Jednostki operacyjne

## Slide 44
PLACÓWKA | MIEJSCOWOŚĆ | ŚREDNIA ROCZNA nSv/h | ZKRES SREDNICH DOBOWYCH nSv/h
PLACOWKI ALARMOWE PMS | Warszawa | 75 | 70 -78
 | Gdynia | 77 | 61-87
 | Mikołajki | 88 | 78-96
 | Poznań | 61 | 61-70
 | Świnoujście | 56 | 52-61
 | Legnica | 80 | 78-87
 | Włodawa | 70 | 61-78
 | Zakopane | 97 | 87-104
 | Lesko | 90 | 78-96
MOC DAWKI PROMIENIOWANIA GAMMA W POLSCE
MONITORING RADIOLOGICZNY
pomiar mocy dawki

## Slide 45
PLACÓWKA | MIEJSCOWOŚĆ | ŚREDNIA ROCZNA nGy/h | ZKRES SREDNICH DOBOWYCH nGy/h
PLACÓWKI WOJSKOWE | Warszawa | 78 | 52-182
 | Szczecin | 87 | 61-191
 | Ustka | 88 | 61-165
 | Gdynia | 87 | 43-182
 | Bydgoszcz | 78 | 61-191
 | Olsztyn | 87 | 70-156
 | Wrocław | 78 | 52-191
 | Lublin | 87 | 61-191
 | Kraków | 96 | 61-156
 | Rzeszów | 78 | 43-182
MOC DAWKI PROMIENIOWANIA GAMMA W POLSCE
MONITORING RADIOLOGICZNY
pomiar mocy dawki

## Slide 46
PLACÓWKA | MIEJSCOWOŚĆ | ŚREDNIA ROCZNA nGy/h | ZKRES SREDNICH DOBOWYCH nGy/h
PLACÓWKI SIECI CIĄGŁEGO MONITORINGU IMGW | Białystok | 87 | 76-107
 | Gdynia | 104 | 98-110
 | Koszalin | 83 | 77-92
 | Kraków | 107 | 91-120
 | Lublin | 107 | 89-115
 | Olsztyn | 81 | 75-89
 | Sanok | 85 | 72-97
 | Szczecin | 96 | 91-112
 | Warszawa | 79 | 63-95
 | Wrocław | 86 | 78-97
 | Zielona Góra | 78 | 75-88
MOC DAWKI PROMIENIOWANIA GAMMA W POLSCE
MONITORING RADIOLOGICZNY
pomiar mocy dawki

## Slide 47
Interpolacja algorytmem krigingu z wagami wariogramu eksponencjalnego
Odwzorowanie
ETRS89/CS92 [EPSG:2180]
MONITORING RADIOLOGICZNY
pomiar mocy dawki

## Slide 48
84 nSv/godz.8760 godzin/rok= 740 Sv/rok
MOC DAWKI PROMIENIOWANIA GAMMA W POLSCE
MONITORING RADIOLOGICZNY
pomiar mocy dawki
wartość średnia dla Polski
84 nSv/godz

## Slide 49
Chart: Udział różnych źródeł promieniowania jonizującego w średniej rocznej dawce efektywnej statystycznego mieszkańca Polski w 2007 r.
| toron | radon Rn-222 | promieniowanie kosmiczne | skażenie wewnętrzne | promieniowanie gamma | diagnostyka medyczna | awaria czarnobylska | inne
Dawki | 66 | 1360 | 290 | 280 | 450 | 850 | 14 | 40
Procent | 0.019701 | 0.40597 | 0.086567 | 0.083582 | 0.13433 | 0.25373 | 0.0041791 | 0.01194

## Slide 50
Chart: Udział różnych źródeł promieniowania jonizującego w średniej rocznej dawce efektywnej statystycznego mieszkańca Polski w 2007 r.
| toron | radon Rn-222 | promieniowanie kosmiczne | skażenie wewnętrzne | promieniowanie gamma | diagnostyka medyczna | awaria czarnobylska | inne
Dawki | 66 | 1360 | 290 | 280 | 450 | 850 | 14 | 40
Procent | 0.019701 | 0.40597 | 0.086567 | 0.083582 | 0.13433 | 0.25373 | 0.0041791 | 0.01194

## Slide 51
NARAŻENIE CZŁOWIEKA NA NAPROMIENIENIE UKŁADU ODDECHOWEGO RADONEM I PRODUKTAMI ROZPADU RADONU
51
Rn-222

## Slide 52
Radon może przedostawać się do wnętrza pomieszczeń różnymi drogami
betonowy fundament
przez łączenia konstrukcyjne
pęknięcia w ścianach
po przez podłogę z desek
ze ściany z cegieł lub betonu
szczelinową izolacją termiczną
szczelinami w instalacji
52
NARAŻENIE CZŁOWIEKA NA NAPROMIENIENIE UKŁADU ODDECHOWEGO RADONEM I PRODUKTAMI ROZPADU RADONU

## Slide 53
STĘŻENIE RADONU W POMIESZCZENIU ZMIENIA SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD PORY ROKU
STĘŻENIE RADONU
ZIMA
WIOSNA
LATO
JESIEŃ
ZIMA
53
NARAŻENIE CZŁOWIEKA NA NAPROMIENIENIE UKŁADU ODDECHOWEGO RADONEM I PRODUKTAMI ROZPADU RADONU

## Slide 54
54
DZIENNE ZMIANY STĘŻENIE RADONU W POMIESZCZENIU
W
Ś
C
P
S
N
W
Ś
C
P
S
N
P
W
Ś
C
P
P
STĘŻENIE RADONU
NARAŻENIE CZŁOWIEKA NA NAPROMIENIENIE UKŁADU ODDECHOWEGO RADONEM I PRODUKTAMI ROZPADU RADONU

## Slide 55
55
Średnie stężenie radonu wewnątrz budynków 49 Bq/m3
3302 pomiary w całej Polsce
Średnie stężenie radonu na zewnątrz budynków (w powietrzu)
6.5 Bq/m3
4.5 – 8.9 Bq/m3
NARAŻENIE CZŁOWIEKA NA NAPROMIENIENIE UKŁADU ODDECHOWEGO RADONEM I PRODUKTAMI ROZPADU RADONU

## Slide 56
56
DYREKTYWA RADY 2013/59/EURATOM
z dnia 5 grudnia 2013 r.
ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylająca dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom
NARAŻENIE CZŁOWIEKA NA NAPROMIENIENIE UKŁADU ODDECHOWEGO RADONEM I PRODUKTAMI ROZPADU RADONU
  W oparciu o „Lung cancer risks from indoor exposures to radon daughters, ICRP Publication 50, Ann. ICRP 17, 1987”
  współczynnik
Stworzenie odpowiedniego systemu krajowego ograniczenia dawek od radonu.
poziom referencyjny dla akcji zapobiegawczej
300

## Slide 57
57
DYREKTYWA RADY 2013/59/EURATOM
z dnia 5 grudnia 2013 r.
Rozdział VI Narażenie zawodowe
Artykuł 54
Radon w miejscach pracy
Państwa członkowskie ustanawiają krajowe poziomy referencyjne dla stężeń radonu w miejscach pracy wewnątrz pomieszczeń. Poziomy referencyjne nie mogą przekraczać 300 Bq m –3 średniego rocznego stężenia radonu w powietrzu, chyba że jest to zagwarantowane z uwagi na panujące warunki krajowe.
NARAŻENIE CZŁOWIEKA NA NAPROMIENIENIE UKŁADU ODDECHOWEGO RADONEM I PRODUKTAMI ROZPADU RADONU

## Slide 58
58
DYREKTYWA RADY 2013/59/EURATOM
z dnia 5 grudnia 2013 r.
Rozdział VIII Narażenie ludności
Artykuł 74
Narażenie na radon w pomieszczeniach
1. Państwa członkowskie ustanawiają krajowe poziomy referencyjne dla stężeń radonu w pomieszczeniach. Poziomy referencyjne dla średniego rocznego stężenia promieniotwórczości radonu w powietrzu nie mogą być wyższe niż 300 Bq m –3 .
2. W ramach krajowego planu działania, o którym mowa w art. 103, państwa członkowskie propagują działania mające na celu zidentyfikowanie budynków mieszkalnych, w których stężenie radonu (jako średnia roczna) przekracza poziom referencyjny, i zachęcają, w stosownych przypadkach za pomocą środków technicznych lub finansowych, do wprowadzania w tych budynkach środków służących ograniczeniu stężenia radonu.
NARAŻENIE CZŁOWIEKA NA NAPROMIENIENIE UKŁADU ODDECHOWEGO RADONEM I PRODUKTAMI ROZPADU RADONU

## Slide 59
59
DYREKTYWA RADY 2013/59/EURATOM
z dnia 5 grudnia 2013 r.
Rozdział VIII Narażenie ludności
Artykuł 75
Promieniowanie gamma pochodzące z materiałów budowlanych
1. Poziom referencyjny stosowany w pomieszczeniach do narażenia zewnętrznego na promieniowanie gamma emitowane przez materiały budowlane, oprócz narażenia zewnętrznego poza pomieszczeniami, wynosi 1 mSv rocznie.
( 6 materiały pokrywające:
kafelki, glazura)
brak w polskich przepisach
 200 Bq / kg
NARAŻENIE CZŁOWIEKA NA NAPROMIENIENIE UKŁADU ODDECHOWEGO RADONEM I PRODUKTAMI ROZPADU RADONU

## Slide 60
OCENA NARAŻENIA CZŁOWIEKA OD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH – JAK POWSTAJE NORMA
Przypadek 1:
modelowe pomieszczenie mieszkalne zbudowane z betonu
  Na przykładzie normy opublikowanej w przewodniku EUROPEAN COMISSION Radiation Protection 112 z 1999 roku.
Przypadek 2:
modelowe pomieszczenie mieszkalne wyłożone w środku glazurą lub terakotą
Obliczenia na potrzeby tego przewodnika, przeprowadzono za pomocą fińskiego kodu komputerowego stworzonego w STUK (Markkanen M. 1995)

## Slide 61
NARAŻENIE CZŁOWIEKA NA NAPROMIENIENIE UKŁADU ODDECHOWEGO RADONEM I PRODUKTAMI ROZPADU RADONU
Przypadek 1: modelowe pomieszczenie mieszkalne zbudowane z betonu
Współczynnik konwersji: 0.7 Sv Gy-1
5 m
2.8 m
4 m
Czas ekspozycji 7000 godzin (0.8 roku)
Radon 222Rn
Wentylacja: 1 wymiana na godzinę
gęstość
2.35 gcm-3
grubość
ścian
20 cm
Tło 50 nGygodz -1

## Slide 62
62
Przypadek 2: modelowe pomieszczenie mieszkalne wyłożone w środku glazurą lub terakotą
4 m
grubość
płytki
3 cm
gęstość
2.6 gcm-3
Tło 50 nGygodz -1
Współczynnik konwersji: 0.7 Sv Gy-1
2.8 m
Czas ekspozycji 7000 godzin (0.8 roku)
Radon 222Rn
Wentylacja: 1 wymiana na godzinę
NARAŻENIE CZŁOWIEKA NA NAPROMIENIENIE UKŁADU ODDECHOWEGO RADONEM I PRODUKTAMI ROZPADU RADONU

## Slide 63
63
dokładne wartości stężeń poszczególnych radionuklidów skutkujące dawką 1 mSv rok-1 od każdego radionuklidu
Model | 226Ra | 232Th | 40K
Przypadek 1: modelowe pomieszczenie mieszkalne zbudowane z betonu | 276 Bq kg-1 | 231 Bq kg-1 | 3176 Bq kg-1
Przypadek 2: modelowe pomieszczenie mieszkalne wyłożone w środku glazurą lub terakotą | 1702 Bq kg-1  6 | 1458 Bq kg-1  6 | 21259 Bq kg-1  6
dokładne obliczone wartości stężeń zaokrąglono do najbliższej wartości 100 otrzymując:
226Ra (276  300 Bq kg-1); 232Th (231  200 Bq kg-1) 40K (3176  3000 Bq kg-1).
NARAŻENIE CZŁOWIEKA NA NAPROMIENIENIE UKŁADU ODDECHOWEGO RADONEM I PRODUKTAMI ROZPADU RADONU

## Slide 64
Chart: Udział różnych źródeł promieniowania jonizującego w średniej rocznej dawce efektywnej statystycznego mieszkańca Polski w 2007 r.
| toron | radon Rn-222 | promieniowanie kosmiczne | skażenie wewnętrzne | promieniowanie gamma | diagnostyka medyczna | awaria czarnobylska | inne
Dawki | 66 | 1360 | 290 | 280 | 450 | 850 | 14 | 40
Procent | 0.019701 | 0.40597 | 0.086567 | 0.083582 | 0.13433 | 0.25373 | 0.0041791 | 0.01194
SKAŻENIA WEWNĘTRZNE
INKORPORACJA PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH POCHODZENIA NATURALNEGO

## Slide 65
miejsce | 226 Ra | 210Pb | 210Po | 210Po/210Pb
Suwałki | 61 | 102 | 68 | 0.7
Warszawa | 49 | 139 | 123 | 0.8
Słupsk | 51 | 114 | 174 | 1.5
Białystok | 52 | 148 | 128 | 0.9
Nowe Miasto | 55 | 124 | 111 | 0.9
Średnia | 52 | 124 | 120 |  1
Roczne wniknięcie w Bq | 19 | 45 | 44 | 
Średnie dzienne wniknięcia 226 Ra, 210Pb i 210Po (mBq) oraz stosunek 210Po/210Pb dla niektórych obszarów Polski
NARAŻENIE WEWNĘTRZNE CZŁOWIEKA OD RADIONUKLIDÓW WNIKAJĄCYCH DO ORGANIZMU Z POŻYWIENIEM

## Slide 66
KRAJ | 238U | 234U | 230Th | 232Th | 228Th | 226Ra | 210Pb | 210Po
Polska | 6.12 | 8.37 | 2.47 | 1.09 | 4.92 | 18.7 | 43.4 | 44.0
USA, New York | 5.81 | 6.68 | 2.28 | 1.52 |  | 18.9 |  | 
USA, Chicago |  |  |  |  |  | 29.2 | 21.9 | 25.6
Włochy |  |  |  |  |  | 18.9 |  | 
Japonia | 5.66 |  |  | 0.81 |  | 9.13 | 73.1 | 219
UK |  |  |  |  |  | 10.9 | 30.0 | 28.5
Portugalia |  |  |  |  |  |  | 172 | 438
UNSCEAR | 5.7 | 5.7 | 3 | 1.7 | 3.0 | 15 | 36 | 63
ŚREDNIE ROCZNE WNIKNIĘCIA IZOTOPÓW URANU I TORU ORAZ 226Ra, 210Pb i 210Po W POLSCE I W INNYCH KRAJACH [Bqrok-1]
NARAŻENIE WEWNĘTRZNE CZŁOWIEKA OD RADIONUKLIDÓW WNIKAJĄCYCH DO ORGANIZMU Z POŻYWIENIEM

## Slide 67
ROCZNE DAWKI SKUTECZNE OD WNIKNIĘĆ NATURALNYCH RADIONUKLIDOW W POLSCE
[Sv]
238, 234U | 232,232,228Th | 226Ra | 210Pb | 210Po | SUMA | 40K | DAWKA CAŁKOWITA
0.70 | 1.12 | 5.24 | 30.4 | 52.8 | 90 | 180 | 270
NARAŻENIE WEWNĘTRZNE CZŁOWIEKA OD RADIONUKLIDÓW WNIKAJĄCYCH DO ORGANIZMU Z POŻYWIENIEM

## Slide 68
Chart: Udział różnych źródeł promieniowania jonizującego w średniej rocznej dawce efektywnej statystycznego mieszkańca Polski w 2007 r.
| toron | radon Rn-222 | promieniowanie kosmiczne | skażenie wewnętrzne | promieniowanie gamma | diagnostyka medyczna | awaria czarnobylska | inne
Dawki | 66 | 1360 | 290 | 280 | 450 | 850 | 14 | 40
Procent | 0.019701 | 0.40597 | 0.086567 | 0.083582 | 0.13433 | 0.25373 | 0.0041791 | 0.01194

## Slide 69
Chart: Udział różnych źródeł promieniowania jonizującego w średniej rocznej dawce efektywnej statystycznego mieszkańca Polski w 2007 r.
| toron | radon Rn-222 | promieniowanie kosmiczne | skażenie wewnętrzne | promieniowanie gamma | diagnostyka medyczna | awaria czarnobylska | inne
Dawki | 66 | 1360 | 290 | 280 | 450 | 850 | 14 | 40
Procent | 0.019701 | 0.40597 | 0.086567 | 0.083582 | 0.13433 | 0.25373 | 0.0041791 | 0.01194

## Slide 70
Chart: Udział różnych źródeł promieniowania jonizującego w średniej rocznej dawce efektywnej statystycznego mieszkańca Polski w 2007 r.
| toron | radon Rn-222 | promieniowanie kosmiczne | skażenie wewnętrzne | promieniowanie gamma | diagnostyka medyczna | awaria czarnobylska | inne
Dawki | 66 | 1360 | 290 | 280 | 450 | 850 | 14 | 40
Procent | 0.019701 | 0.40597 | 0.086567 | 0.083582 | 0.13433 | 0.25373 | 0.0041791 | 0.01194

## Slide 71
Chart: Udział różnych źródeł promieniowania jonizującego w średniej rocznej dawce efektywnej statystycznego mieszkańca Polski w 2007 r.
| toron | radon Rn-222 | promieniowanie kosmiczne | skażenie wewnętrzne | promieniowanie gamma | diagnostyka medyczna | awaria czarnobylska | inne
Dawki | 66 | 1360 | 290 | 280 | 450 | 850 | 14 | 40
Procent | 0.019701 | 0.40597 | 0.086567 | 0.083582 | 0.13433 | 0.25373 | 0.0041791 | 0.01194

## Slide 72
WYBUCHY JĄDROWE
ELEKTROWNIE JĄDROWE
      NORMALNA EXPLOATACJA
      AWARIE JĄDROWE
PRZERÓB PALIWA JĄDROWEGO
ZAKŁADY STOSUJĄCE RADIONUKLIDY DO CELÓW MEDYCZNYCH, BADAŃ NAUKOWYCH
ARTYKUŁY CODZIENNEGO UŻYTKU
ŹRÓDŁA UWOLNIEŃ DO ŚRODOWISKA
RADIONUKLIDY SZTUCZNEGO POCHODZENIA

## Slide 73
WAŻNIEJSZE SZTUCZNE RADIONUKLIDY |  |  | 
RADIONUKLID | OKRES POŁOWICZNEGO ZANIKU | RADIONUKLID | OKRES POŁOWICZNEGO ZANIKU
I-131 (jod) | 8.05 d | Ru-106 | 369 d
Sr-89 (stront) | 50.5 d | Ba-140 | 12.8 d
Sr-90 (stront) | 28 lat | Ce-144 | 284 d
Cs-137 (cez) | 30 lat | Pu-239* | 24000 lat
Cs-134 (cez) | 2.06 lat |  | 
*Produkt aktywacji
RADIONUKLIDY SZTUCZNEGO POCHODZENIA

## Slide 74
ZSRR Nowa Ziemia, Arktyczna część ZSRR
USA BIKINI i Eniwetok Island na Pacyfiku, Nowy Meksyk
CHINY LapNor w zachodniej części Chin
FRANCJA Muroa na Pacyfiku
UK Wyspy Bożego Narodzenia na Pacyfiku
Skażenia rejonu Czelabińskiego
Uwolnienia do Rzeki Tjeczi (1949 –1956) 2000 km2 124 000 ludzi
Awaria Kysztyńska 1957 1000 km2 300 000 ludzi
Resuspeńsja z Jeziora Karjeczy 1967 1 800 km2 40 000 ludzi
Próbne wybuchy jądrowe w Ałtajskim Kraju 200 000 ludzi
PRÓBNE WYBUCHY JADROWE
RADIONUKLIDY SZTUCZNEGO POCHODZENIA

## Slide 75
PRÓBNE WYBUCHY JADROWE (1945 – 1980) 423 testy
ZSRR (142);
USA(193);
CHINY (22);
FRANCJA (45);
UK (21)
RADIONUKLIDY SZTUCZNEGO POCHODZENIA

## Slide 76
Zdeponowana aktywność na półkuli północnej (40° – 50° N)
RADIONUKLID | AKTYWNOŚĆ [Bq/m2]
Sr-89 | 2.0104
Sr-90 | 3.23 103
I-131 | 1.9 104
Cs-137 | 5.2 103
Ba-140 | 2.3 104
Pu-238 | 1.5
Pu-239 | 35
Pu-240 | 23
Pu-241 | 730
Am-241 | 25
PRÓBNE WYBUCHY JADROWE (1945 – 1980) 423 testy
RADIONUKLIDY SZTUCZNEGO POCHODZENIA

## Slide 77
AWARIE JĄDROWE
ROK | MIEJSCOWOŚĆ | TYP REAKTORA | I-131 [Bq] | Cs-137 [Bq]
1957 | Windscale UK | grafitowy chłodzony powietrzem | 61014 | 2.2 1014
1961 | Idacho Falls USA | Eksperymentalny BWR 1 MWE | 2.6 1012 | -
1979 | Three Mile Island USA | PWR 880 MWE | 5.6 1012 | 
1986 | Czernobyl ZSRR | Grafitowy chłodzony wodą 1000 MWE | 2.7 1017 | 3.7 1016
11 Marca 2011 | the Fukushima-Daiichi JAPONIA | 6 BWR 4696 MWE | 15 1017 | 620 1015
RADIONUKLIDY SZTUCZNEGO POCHODZENIA

## Slide 78
RADIONUKLIDY SZTUCZNEGO POCHODZENIA

## Slide 79
79
RODZAJ BADANIA |  | PŁUCA | SZPIK KOSTNY | TARCZYCA
ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ | PRZECIĘTNE PARAMETRY | 0.21-0.25 | 0.10-0.11 | 
 | OBNIŻENIE FILTRACJI | 2.01 | 0.93 | 
ZDJĘCIE MAŁOOBRAZKOWE |  | 3.11 | 1.72 | 
ZDJECIE KREGOSLUPA PIERSIOWEGO |  | 2.5-35.4 | 0.43-5.9 | 4.8-67.7
DAWKI OTRZYMANE NA PŁUCA, SZPIK KOSTNY I TARCZYCĘ OTRZYMANE PRZY ZDJĘCIACH KLATKI PIERSIOWEJ I KREGOSLUPA PIERSIOWEGO W ZALEZNOŚCI OD PARAMETRÓW APARATUROWYCH [mGy]
DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

## Slide 80
80
RODZAJ BADANIA | WIEK | DAWKA EFEKTYWNA
ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ | < 1 ROK | 0.10
 | DOROSŁY | 0.11
ZDJĘCIE MAŁOOBRAZKOWE | DOROSŁY | 0.82
PRZEŚWIETLENIE KLATKI PIERSIOWEJ | DOROSŁY | 4.1
ZDJĘCIE KREGOSLUPA | 5-9 LAT | 1.17
 | 10-14 LAT | 3.56
 | DOROSŁY | 4.33
ZDJĘCIE KREGOSLUPA PIERSIOWEGO | 5-9 LAT | 1.04
 | 10-14 LAT | 1.05
 | DOROSŁY | 3.03
WLEW DOODBYTNICZY |  | 22.7
TOMOGRAFIA BRZUCHA |  | 5-8
TOMOGRAFIA (średnio) |  | 3.0-3.5
DAWKA EFEKTYWNA W ZALEZNOŚCI OD RODZAJU BADANIA I WIEKU PACJENTA [mSv]
DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

## Slide 81
81
DAWKA EFEKTYWNA W PRZELICZENIU NA JEDNO BADANIE [mSv] |  | DAWKA EFEKTYWNA W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA [mSv] |  | 
1986 | 1995 | 1986 | 1995 | 2013
1.4 | 1.2 | 0.76 | 0.80 | 0.80
DAWKI EFEKTYWNE
DANE
DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

## Slide 82
PODSUMOWANIE
udział różnych źródeł promieniowania jonizującego w średniej rocznej dawce efektywnej statystycznego mieszkańca Polski

## Slide 83
Chart: Udział różnych źródeł promieniowania jonizującego w średniej rocznej dawce efektywnej statystycznego mieszkańca Polski w 2012 r.
| toron | radon Rn-222 | promieniowanie kosmiczne | skażenie wewnętrzne | promieniowanie gamma | diagnostyka medyczna | awaria czarnobylska | inne
Dawki | 66 | 1360 | 290 | 280 | 450 | 850 | 14 | 40
Procent | 0.019701 | 0.40597 | 0.086567 | 0.083582 | 0.13433 | 0.25373 | 0.0041791 | 0.01194
Od naturalnych źródeł promieniowania 2450 Sv

## Slide 84
ZMIANA NORM I PRZEPISÓW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W 2018 ROKU
(nowe koncepcje ochrony radiologicznej)
Dyrektywa Rady UE 2013/59/EURATOM
Nowa Dyrektywa Rady UE 2013/59/EURATOM z dnia 5 grudnia 2013 r. weszła w życie 6 lutego 2014 r. i zgodnie z artykułem 106 (transpozycja) wymaga, aby państwa członkowskie wdrożyły przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 6 lutego 2018 r.
ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylająca dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom

## Slide 85
ZMIANA NORM I PRZEPISÓW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W 2018 ROKU
(nowe koncepcje ochrony radiologicznej)
Dyrektywa Rady UE 2013/59/EURATOM
ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylająca dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom
Sam dokument nowej Dyrektywy zawiera 99 definicji, 109 artykułów i 19 aneksów, a ponadto wprowadzenie niektórych jego artykułów np. zalecenie monitorowania i raportowania do Komisji przekroczeń stężeń radonu, skutkuje obciążeniem budżetu państw członkowskich dodatkowymi kosztami.

## Slide 86
ZMIANA NORM I PRZEPISÓW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
W 2018 ROKU
(nowe koncepcje ochrony radiologicznej)
uwzględnienie ostatnich wyników badań podsumowanych w publikacjach ICRP:
  ICRP Publication 103, 2007
  ICRP Publication 109, 2009
  ICRP Publication 111, 2009
rozwój technologiczny i doświadczenie operacyjne od 1996 r.
opracowanie wspólnych i jednolitych norm bezpieczeństwa obejmujących:
  wszystkie rodzaje źródeł promieniowania łącznie z tzw. naturalnymi
  wszystkie sytuacje narażenia:
    planowanego,
    istniejącego oraz
    wyjątkowego
  wszystkich potencjalnie narażonych na promieniowanie jonizujące tzn.:
  pracowników narażonych zawodowo (w tym również załogi samolotów pasażerskich),
  przedstawicieli ludności,
  pacjentów poddanych medycznej procedurze radiologicznej,
  jak również środowisko, gdzie przez środowisko rozumie się rozmaite gatunki roślin i zwierząt.
Podstawy merytoryczne i zakres zmian wprowadzonych
Dyrektywą Rady UE 2013/59/EURATOM

## Slide 87
ZMIANA NORM I PRZEPISÓW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
W 2018 ROKU
(nowe koncepcje ochrony radiologicznej)
działalność (practices) dodanie (zwiększenie ) potencjalnego narażenia przez wprowadzenie nowych źródeł, dróg narażenia i/lub zwiększenie liczby narażonych osób
działania interwencyjne (interventions) zmniejszenie potencjalnego narażenia przez usunięcie źródeł, dróg narażenia i/lub zmniejszenie liczby narażonych osób
wewnętrzne inh.
zewnętrzne
zalecenia ICRP z 1990, Basic Safety Series 115 1996
ochrona przed promieniowaniem w oparciu o postępowanie
PROCESS-BASED PROTECTION APPROACH

## Slide 88
ZMIANA NORM I PRZEPISÓW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
W 2018 ROKU
(nowe koncepcje ochrony radiologicznej)
nowe zalecenia ICRP z 2007 Pub.103:
W OPARCIU O POSTĘPOWANIE
PROCESS-BASED
PROTECTION APPROACH
practices działalność
interventions działania interwencyjne
NA PODSTAWIE
WARUNKÓW NARAŻENIA
EXPOSURE SITUATIONS
planowane warunki narażenia planned exposure situations
wyjątkowe warunki narażenia emergency exposure situations
existing exposure situations istniejące warunki narażenia
spójny system ochrony radiologicznej
dla wszystkich warunków narażenia

## Slide 89
ZMIANA NORM I PRZEPISÓW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
W 2018 ROKU
(nowe koncepcje ochrony radiologicznej)
Trzy rodzaje warunków narażenia obejmujące cały zakres możliwych scenariuszy narażenia:
Planowane sytuacje narażenia planned exposure situations
dotyczą planowanych prac ze źródłami znajdującymi się pod kontrolą.
Ten rodzaj warunków narażenia we wcześniejszych zaleceniach ICRP był określany jako działalność (practices)
> narzędzie służące do optymalizacji OGRANICZNIK DAWKI (DOSE CONSTRAINTS)
Wyjątkowe sytuacje narażenia emergency exposure situations - dotyczą sytuacji nieprzewidzianych, które mogą zajść podczas prowadzenie planowanej działalności lub działań prowadzonych w złych zamiarach (akty terrorystyczne), wymagające natychmiastowej uwagi.
  Ten rodzaj warunków narażenia we wcześniejszych zaleceniach ICRP był określany jako interwencje (interventions).
  -> narzędzie służące do optymalizacji POZIOM ODNIESIENIA (REFERENCE LEVEL)
Istniejące sytuacje narażenia ! existing exposure situations,
  warunki narażenia, które istniały zanim podjęto kontrolę np. narażenie od naturalnego tła promieniowania, narażenie w skutek skażeń powstałych po wypadkach jądrowych lub historycznej działalności (kopalnie uranowe)
  -> narzędzie służące do optymalizacji POZIOM ODNIESIENIA (REFERENCE LEVEL)
Na podstawie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej L 13/1(wydanie polskie )

## Slide 90
ZMIANA NORM I PRZEPISÓW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
W 2018 ROKU
(nowe koncepcje ochrony radiologicznej)
Dyrektywa Rady UE 2013/59/EURATOM
uwydatnienie roli procesu optymalizacji
ZASADA OPTYMALIZACJI (odnosi się do określonego źródła promieniowania)- postępowanie w celu:
  ograniczenia wartości dawek indywidualnych,
  zmniejszenia liczby narażonych ludzi jak również
  zmniejszeniu prawdopodobieństwa potencjalnego narażenia na promieniowanie
  do tak niskiego poziomu jak jest to rozsądnie osiągalne czyli poniżej odpowiedniego ogranicznika dawek ustalonego przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych i socjalnych.
The PRINCIPLE OF OPTIMISATION of radiological protection is defined by the Commission: as the source related process to keep the magnitude of individual doses, the number of people exposed, and the likelihood of potential exposure as low as reasonably achievable below the appropriate dose constraints, with economic and social factors being taken into account.

## Slide 91
ZMIANA NORM I PRZEPISÓW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
W 2018 ROKU
(nowe koncepcje ochrony radiologicznej)
Dyrektywa Rady UE 2013/59/EURATOM
uwydatnienie roli procesu optymalizacji
sytuacje narażenia | kryterium optymalizacji | narażeni zawodowo | Ludność (grupa referencyjna)
planowane | ogranicznik dawki | < 20 mSv | <1 mSv
wyjątkowe | poziom odniesienia | < 100 mSv < 500 mSv! | 20(>)100 mSv
istniejące | poziom odniesienia | < 20 mSv | 120 mSv
radon | średnie roczne stężenie | <300 Bqm-3 | <300 Bqm-3
ETAPY PROCESU OPTYMALIZACJI:
ocena sytuacji narażenia uwzględniająca wszystkie potencjalne źródła narażenia
wybór odpowiednich wartości dla ogranicznika dawki (dose constraint) lub poziomów odniesienia wyrażonych jako dawka skuteczna roczna
Identyfikacja możliwych opcji ochrony
Wybór najlepszej opcji w zakresie ustalonych warunków
Implementacja wybranej opcji

## Slide 92
ZMIANA NORM I PRZEPISÓW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
W 2018 ROKU
(nowe koncepcje ochrony radiologicznej)
ogranicznik dawki gwarantuje że w procesie optymalizacji planowanych warunków narażenia nie tworzą się „niesprawiedliwości” ( inequities ), to znaczy nie zachodzą przypadki, że niektóre osoby w schemacie optymalizacji mogą być narażone na dawki znacznie przewyższające średnią bliskie lub przekraczające limit dawki

## Slide 93
Ogranicznik oraz poziomy odniesienia w ujęciu
DYREKTYWY RADY UE 2013/59/EURATOM
SEKCJA 1, Narzędzia optymalizacji, Artykuł 6
Ograniczniki dawki w przypadku narażenia zawodowego, narażenia ludności i narażenia medycznego
1. Państwa członkowskie zapewniają w stosownych przypadkach ustanowienie ograniczników dawki do celów przewidywanej optymalizacji ochrony:
  a) w przypadku narażenia zawodowego – ogranicznik dawki jako narzędzie operacyjne służące optymalizacji jest ustanawiany przez jednostkę organizacyjną pod ogólnym nadzorem właściwego organu. W przypadku pracowników zewnętrznych ogranicznik dawki jest ustanawiany we współpracy między pracodawcą a jednostką organizacyjną.
  b) w przypadku narażenia ludności – ogranicznik dawki jest ustalany dla dawki indywidualnej, którą osoby z ogółu ludności otrzymują w wyniku planowanej operacji w zakresie określonego źródła promieniowania.
  Właściwy organ zapewnia, aby ograniczniki były spójne z dawką graniczną dla sumy dawek otrzymywanych przez tę samą osobę w wyniku wszystkich dozwolonych działalności.
  c) w przypadku narażenia medycznego – ograniczniki dawki mają zastosowanie jedynie do ochrony opiekunów i osób towarzyszących oraz ochotników uczestniczących w badaniach medycznych lub biomedycznych.
2. Ograniczniki dawki są ustanawiane w formie indywidualnych dawek skutecznych lub równoważnych w zdefiniowanym odpowiednim okresie.

## Slide 94
Ogranicznik oraz poziomy odniesienia w ujęciu
DYREKTYWY RADY UE 2013/59/EURATOM
Artykuł 7
Poziomy referencyjne
Państwa członkowskie zapewniają ustanowienie poziomów referencyjnych dla sytuacji narażenia wyjątkowego i istniejącego. Priorytetem optymalizacji ochrony są narażenia powyżej poziomu referencyjnego, lecz optymalizację stosuje się również poniżej tego poziomu.
Wybrane dla poziomów referencyjnych wartości zależą od rodzaju sytuacji narażenia. Wybór poziomów referencyjnych uwzględnia zarówno wymogi ochrony radiologicznej, jak i kryteria społeczne. W przypadku narażenia ludności ustanowienie poziomów referencyjnych uwzględnia zakres poziomów referencyjnych określonych w załączniku I.
  1 – 20 mSv rocznie dla narażenia istniejącego
  20 – 100 mSv (dawka ostra lub roczna) w sytuacji narażenia wyjątkowego
W przypadku sytuacji narażenia istniejącego obejmujących narażenie na radon krajowe poziomy referencyjne ustala się w kategoriach stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu, jak określono w art. 74 dla osób z ogółu ludności (< 300 Bq m3) oraz
w art. 54 dla pracowników.

## Slide 95
SYSTEM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ ŚRODOWISKA
ZALECENIA ICRP DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA
PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM
The Concept and Use of Reference Animals and Plants for the purposes of environmental Protection ICRP, 2005;
NOWE KONCEPCJE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

## Slide 96
Są sytuacje kiedy ochrona radiologiczna człowieka
nie gwarantuje w sposób jednoznaczny
ochrony fauny i flory przed promieniowaniem
rozkład radionuklidów w środowisku jest taki, że napromienienie człowieka będzie małe, lecz inne organizmy mogą być znacząco napromieniowane
człowiek został wycofany dla własnego bezpieczeństwa
człowiek jest nieobecny i narażenie człowieka nie stanowi kryterium oceny
NALEŻY POKAZAĆ W SPOSÓB NIE BUDZĄCY WĄTPLIWOŚCI
jaki margines bezpieczeństwa dla środowiska zapewnia
energetyka jądrowa i stosowanie źródeł promieniotwórczych
w porównaniu z innymi gałęziami przemysłu.
NOWE KONCEPCJE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

## Slide 97
fauna wodna - 3 600 mGy rok-1 (10 mGy d-1)
flora lądowa - 3 600 mGy rok-1 (10 mGy d-1)
fauna lądowa - 360 mGy rok-1 ( 1 mGy d-1)
DOE – US. Department of Energy
DOE Standard (DOE Order 5400.5 1990)
DOE Proposed Standards (10 CFR 834)
fauna przybrzeżna (riparian)
PROPONOWANE DAWKI GRANICZNE
Fauna i flora - 900  9000 mGy rok-1
UNIA EUROPEJSKA
FASSET
Framework for Assessment of Environmental Impact
1 November 2000 – 31 October 2003
NOWE KONCEPCJE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

## Slide 98
Zwierzęta i Rośliny Standardowe wg. ICRP
Reference Animals and Plants
gryzoń (a rodent)
kaczka (a duck)
żaba (a frog)
ryba słodkowodna (a freshwater fish)
flądra (a marine flatfish)
pszczoła (a bee)
krab (a crab)
ślimak morski (a marine snail)
dżdżownica (a earthworm)
sosna (a pine tree)
trawa (a grass)
wodorosty (a seaweed)
NOWE KONCEPCJE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

## Slide 99
średnie dawki pochłonięte od promieniowania tła
ludzie  3 mGy rok-1
inne organizmy  ( 0.3 15 ) mGy rok-1
limit dawki skutecznej dla człowieka
 1/3 dawki od promieniowania tła = 1 mSv rok-1
 1/2500 LD50
proponowane limity dawek dla fauny i flory
Department of Energy USA
 x 100; 1000 promieniowania tła = 360 3600 mGy rok-1
 1/20; 1/2 LD50
DAWKI GRANICZNE LUDZIE I ZWIERZĘTA
NOWE KONCEPCJE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

## Slide 100
WARTO PAMIĘTAĆ

## Slide 101
WARTO PAMIĘTAĆ
pierwiastki promieniotwórcze i promieniowanie jonizujące towarzyszą wszelkim żywym organizmom od momentu powstania życia na Ziemi.
nie ma żadnych przesłanek aby obawiać się dawek mieszczących się w zakresie promieniowania naturalnego (3- 100 milisv/rok)
wszelkie organizmy żywe wykształciły dostateczne mechanizmy obronne przed małymi dawkami promieniowania
strach przed promieniowaniem jonizującym (promieniotwórczością) wynika częściowo z naszej krótkiej z nim znajomości (200 lat), oraz z braku odpowiedniego narządu zmysłu aby je wykryć. Organizmy żywe nie wykształciły takiego narządu, ponieważ radiacja jest jednym z najmniej szkodliwych czynników, jakie spotykamy w przyrodzie.

## Slide 102
PIERWIASTKI PROMIENIOTWÓRCZE
W
ŚRODOWISKU
Paweł KRAJEWSKI
krajewski@clor.waw.pl
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ